چکیده

اندیس توپولوژیک یک گراف مولکولی، عددی است که بر گراف آن مولکول نسبت داده می‌شود. این عدد بیان‌کننده بعضی از خواص مولکول می‌باشد. یکی از قدیمی‌ترین اندیس‌های توپولوژیک اندیس وینر می‌باشد که در سال 1947 توسط شیمی‌دانی آمریکایی به‌نام هارولدوینر در مقاله‌ای در ژرنال انجمن شیمی آمریکا معرفی شد. سپس تعداد زیادی از شیمیدان‌ها به فکر معرفی اندیس‌هایی توپولوژیک جدید افتادند. اخیرا تعميمهايي از بعضي از انديسهاي توپولوژيكي ارائه شده است همچون ورژن یالی اندیس وینر، توسط دكتر ايرانمنش و همکارانش به دو صورت معرفی شده است. با توجه به اهمیت معرفي و محاسبه این اندیسهای توپولوژیکی براي گرافهاي مولكولهاي، در این تحقیق انديس توپولوژيكي جديدي كه بسيار شبيه انديس PI راسي مي باشد را با عنوان انديس co-PI معرفي مي كنيم. در ادامه اين انديس جديدي را براي دو نانولوله بسيار مهم و  محاسبه مي كنيم که برای محاسبه آنها از روشهایی که برای محاسبه اندیس PI این نانولوله ها استفاده شده است بکار می بریم. روشهای محاشبه اندیس PI را در فصل دوم بیان می کنیم سپس اندیس co-PI نانولوله های  و  در فصل سوم محاسبه می نماییم.

کلمات کلیدی: اندیسPI راسي، اندیسهای سگد، گراف مولکولی، نانولوله.